泵吸式一氧化碳检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的一氧化碳气体浓度检测，采用进口传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居 水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用2.4寸工业级彩屏，*显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出、温湿度检测等功能。

泵吸式一氧化碳检测仪特点

① 采用半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器

② 采用2.4寸工业级彩屏，分辨率为320x240

② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换

③ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据

④ 具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值（选配）

⑤ 各种模式可调整：检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式

⑥ 内置强力抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰

⑦ 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能

⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能

⑨ 全中文/英文操作菜单，简单实用

⑩ 带温度补偿功能，仪器采用防尘，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合

气体检测仪保养时有什么需要注意的事项呢

​1、注意各种传感器之间的检测干扰

一般来说，每个传感器都对应于特定的探测气体，但没有一个气体探测器绝对的。因此，在选择气体传感器时，要最大限度地了解其他气体的检测干涉，以确保对特定气体的准确检测。

2、注意每个传感器的寿命

各种气体传感器都有一定的使用年限，即使用寿命。一般而言，便携式设备中LEL传感器的寿命较长，一般可以使用3年左右。光电离探测器的寿命为4年以上电化学特定气体传感器的寿命比较短，一般为1至2年左右。氧气传感器的寿命最短。大约一年左右。如果长时间不使用，可以密封在低温环境中，延长一定的寿命。固定装置体积较大，传感器的寿命也较长一些。因此，随时检测传感器，尽可能在传感器的有效期内使用，一旦发生故障，应立即更换。

3、注意反复校准和检查

有毒有害气体检测器和其他分析测试仪器一样，也是用相对比较方法测量的。首先用零气体和标准浓度的气体测量仪器，将标准曲线储存在仪器中进行测量。测量时，仪器将测量大气气体浓度产生的电信号与标准浓度的电信号进行比较，计算出准确的气体浓度值。

4、注意VOC检测仪的浓度测量范围

各种有毒有害气体探测器都有固定的检查范围。必须在那个测量范围内完成测量才能保证。正确地进行测量。长时间超出测量范围进行测量，会对传感器造成永久性损伤。

例如，如果在高于100%LEL的环境中意外使用LEL传感器，则传感器可能会完全烧坏。有毒气体探测器在高浓度下长时间工作也会造成损害。因此，使用固定装置时发送超限信号，应立即关闭测量电路，以确保传感器的安全。