泵吸升级款扬尘在线监测仪、气象五参数采集设备和采集传输等设备，实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度；数据通过采用4G/WIFI网络传输，可以在平台访问；监控平台还具有多种统计、自动控制和高浓度报警功能，和 （喷淋）雾炮系统联动，对现场环境进行雾化喷淋降尘措施，为空气质量监测和执法提供技术支撑，有力地推动了城市环境质量的持续改善，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。可广泛应用在工地、散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。

本系统分有线站和无线站两种形式，配合监控平台软件、云技术、网络摄像头等可实现网络远程数据传输和视频实时状况监控。

升级泵吸款扬尘监测仪特点

该系统可进行模块化定制服务，根据客户要求将粉尘、噪声、温湿度、风速风向、大气压、降水量、有毒有害气体、负氧离子、辐射等环境监测参数作为定制模块进行自由组合，结合LED显示、视频监控及有线或无线传输通讯方式形成实时环境监测系统，充分满足不同用户的监测要求。

该系统具有测量范围宽、使用寿命长、操作方便等特点,是一款环境监测系统。

那么升级泵吸款扬尘监测仪有哪些参数呢

测量范围：0.3～1.0、1.0～2.5、2.5～10微米（um）

量程：0～500ug/m3计数准确率：50%@0.3um、98%@≥0.5um

称准体积：0.1升（L响应时间：≤10秒（s）

风速参数：

测量范围：0-30m0-60m

分辨率：0.1m/s

测量精度：±1m/s

风向参数：

测量范围：-30～70℃分辩率：0.1℃

准确度：±0.3℃

温度参数：IP65

湿度参数：

量程：0～100%RH

分辨率：0.1%RH

准确度：±3%RH

噪声参数：

量程:30~130dB

频率范围:31.5Hz~8kHz

准确度:±1.5dB噪声

TSP参数：

测定范围：0.01-10000ug/m3检测灵敏度：0.01ug/m3；

测量精度：±10%（选配）

摄像机：室外网络红外高速球,采用高性能处理器，高效、稳定，水平360度连续旋转，垂直90°,双滤光（选配）