建筑工地扬尘已成为影响空气质量的重要因素。对于粉尘污染，需要对各方面的安全实施相应的管理。

扬尘监测系统由噪声扬尘监测仪和扬尘在线监测平台两个部分组成，噪声扬尘监测仪主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED屏显示单元、太阳能供电单元、视频字符叠加器单元组成，具有对现场环境的PM2.5、PM10、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控等多种功能，实现工地环境参数的监测、展示、数据上传、视频叠加功能，对接政府平台，从而实现工地环境24小时实时监管。

粉尘在线监测平台可以整合现场各元素的数据，实现集中监测。该平台可实现实时监控，方便查看，设置上下限，实现数据超限报警功能，并可向对应的发送报警短信或电子邮件，可与雾炮联动降尘。平台具有数据记录功能，还可以对正常数据和超限数据进行分类和显示。该平台可实现单站点多参数查询、多站点单参数查询、历史数据查询、历史轨迹查询，并可对数据进行分析处理，显示多种数据形式。

粉尘在线监测系统用于连续无人值守监测，将连续的实时数据传输到监测平台，利用系统的实时监测、智能分析、喷淋联动、视频监控、数据库记录、扩展功能等特点，将数据采集和传输与智能管理一体化的应用系统平台，让智慧城市的环境治理更加便捷。

粉尘在线监测系统利用光散射原理测量粉尘颗粒浓度。通过散射光强与标定颗粒物浓度的关系，实时计算环境中颗粒物的浓度，并在在线监测数据平台上传输给数据采集处理子系统进行实时监测。

安装注意事项：

1、保证周边区域畅通：粉尘监测系统的安装需要保证周边区域畅通，因为如果出现遮挡，监测数据的准确性很容易受到影响，监测数据的意义也就失去了。为了避免监测数据错误，最好保证周边区域是开放的。

2、远离强磁场环境：粉尘监测系统本身依靠传感器监测环境元素。传感器本身非常精确，因此需要安装在远离强磁场和辐射的地方，如变压器和电线，这可能会影响传感器监测的结果。

粉尘监测系统的安装细节也要注意，因为传感器本身非常精密，所以在安装过程中要轻拿轻放，不要粗暴对待设备，以免损坏设备。

3、安装显示屏前，需检查安装结构的安装面是否平整牢固。

4、逸散性粉尘检测仪的安装必须严格按照设计规范进行安装，安装附件的连接和原材料不能擅自改变。

5、电器的连接线必须正确连接，并检查确认。

6、安装位置需要考虑当地的变化和实际情况，由专业人员负责设计和施工。

7、在室外安装时，要考虑显示屏的防水、防尘、防腐蚀、防雷击等。

8、安装时应考虑当地气温，保持显示屏的散热和通风良好。