目的：各级管理部门为了及时准确了解工地现场环境状况，使用扬尘检测仪监管扬尘和噪音，加强对工地污染源的监控和管制并及时预警。扬尘超标告警发生时，可以及时联动现场雾炮，达到对工地污染管制的目的。

扬尘检测仪主要由扬尘监测单元、噪声监测单元、气象监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED 屏显示单元、视频字符叠加单元组成，实现工地环境参数的监测、展示、数据上传、视频叠加功能，对接政府监测平台，从而实现工地环境参数的 24小时监管。

监测参数：温度、湿度、风速、风向、风力、PM2.5、PM10、噪声、大气压力、TSP

使用场合

石油化工、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。

| 技术参数 |
| --- |
| 粒径通道 | PM2.5/PM10/TSP | 通讯方式 | RS485/RS2312 |
| 示值误差 | ≤±5% | 通讯协议 | Modbus RTU |
| 测试精度 | ≤±10% | 示值重复性 | <10% |
| 分辨率 | 1ug/m³ | 数据存储 | 可存储90000个记录 |
| 最大量程 | 10mg/m³ | 鞘气保护 | 具备 |
| 流速 | 1L/min±5%恒定流量 | 供电电压 | AC220V/50Hz |
| 执行标准 | HJ653-2013 | 技术原理 | 光散射式 |
| 检测周期 | 默认60s (1-999s可调) | 电池 | 选配5200mah锂电池 |
| 使用环境 | -20至60度 | 防爆等级 | 无(选配隔爆保护箱EXDIIBT4) |
| 防护等级 | 无(选配户外型IP65) | 监测扩展 | 温度、湿度、氧气等多种气体 |

| 设备参数 |
| --- |
| 设备 | 规格/明细 |
| 多功能箱 | 防雨、防尘、防雷、散热保温；供电、信号处理、GPRS传输 |
|  | 高碳钢底材喷涂（防锈），户外安装；颗粒物防风防雨采样头；可oem |
| 颗粒物传感器 | 检测原理：光散射原理 分辨率：1ug/m3 |
|  | 粒径通道：PM2.5、PM10、TSP 检测范围：0~10mg/m3 |
| 环境噪音传感器 | 测量范围：25-130dBA |
|  | 频率计权：A 采样速度：48k/s 高速采样 |
| 风速、风向传感器 | 量程：0-30m/s 分辨率：0.1m/s 准确度：±0.3m/s |
|  | 启动风速：≤0.2m/s 量程：0-360° 分辨率：0.1° 准确度：±3° |
| 大气温湿度传感器 | 量程：40℃-100℃ 分辨率：0.1℃ 准确度：±0.3℃ |
|  | 量程：0-100RH 分辨率：0.1％RH 准确度：±2％RH |
| 摄像 | 尺寸：7寸 像素:130w |
|  | 信噪比：大于50db 聚焦：37倍 |